СХЕМА СБОРКИ СТОЙКИ ДЛЯ ЯЩИКОВ

- разложить комплектующие стойки как показано на рис 1

В комплектацию стойки входят:

- перфорированные направляющие с односторонними / двустронними пятками – 2 шт

- верхняя зубчатая П-образная горизонтальная планка – 1шт

- нижняя малая П-образная планка – 1 шт

- полукрестовины – 2шт

- болт стяжной в комплекте с шайбами и гайкой для полукрестовин

- В верхних углах стойки необходимо вставить зубчатую горизонтальную планку в перфорированный профиль и зацепить полукрестовину в «ушко» планки Рис.2

Рис 1                                                          Рис 2

- В нижних углах стойки необходимо вставить П-образную горизонтальную планку в перфорированный профиль и зацепить полукрестовину в «ушко» перфорированной стойки

Рис.3                                                                 Рис. 4

Рис.5

- Далее приступаем к навешиванию держателей для ящиков, которые в комплект стойки не входят и приобретаются отдельно исходя из рассчитанного заранее количества рядов которые зависят от размеров навешиваемых ящиков. К каждому держателю прилагается по 2 самореза для крепления к перфорированной стойки.

Держатели бывают 2-х видов см рис 6:

Тип 1: облегченный тип «S» с распределенной нагрузкой на держатель до 25 кг на держатель и применяется в основном для ящиков V-1 и V-2 и для ящиков V-3 c небольшой нагрузкой на ящик.

Тип 2: СТАНДАРТНЫЙ держатель с распределенной нагрузкой до 40 кг на держатель, отличительная особенность стандартного держателя – замкнутый контур и применяется в основном для ящиков V-3 с нагрузкой  выше среднего.

Рис.6

- Навешивание держателей происходит сверху вниз с подбора необходимого уровня под самый маленьких из приобретенных в комплектацию стойки ящиков. См. Рис. 6Держатель зацепляется «хвостиками» в прямоугольное окошко перфорации и закрепляется саморезом.  Рис. 7

Рис.7

- далее аналогично навешиваются остальные держатели. Если в приобретенной комплектации несколько размеров ящиков, например V-1, V-2, V-3. То навешивание держателей с ящиками происходит придерживаясь правила «пирамиды» самые маленькие наверху, самые большие внизу..8

Рис.8

Образом получаем полностью собранную стойку с ящиками Рис.9

Рис.9